Computo 1
Sommario Computo Metrico Estimativo

Codice	Denominazione	Unità di Misura	Quantità	Costo Unitario Netto M.O.	Importo Netto M.O.	Costo Unitario sog. rib.	Importo sogg. ribasso	Costo Unitario	Importo

01.A03.B00.010	Esecuzione di tirante in cemento armato precompresso mediante perforazione a rotopercussione con batteria perforante del diametro di mm 90-100 attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di 2 volte il volume teorico risultante dalla perforazione, compresa la fornitura e posa dell'armatura per c.a.p. e piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi di bloccaggio nonche' la messa in tensione finale, esclusa la formazione di eventuali ponteggi / Della portata di 45 tonnellate	m	216.00	90.64	19 578.24	62.43	13 484.88	50.23	10 849.68

09.P02.A80.005	Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in acciaio al carbonio verniciato saldato oppure imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli inox. I profilati in acciaio avranno i profili unificati UNI e dovranno inoltre possedere i requisiti elencati in UNI 5334 - 64 - Dimensionati per frecce max 1/400 della luce. Bulloni, chiodi da impiegarsi nell'esecuzione delle strutture metalliche portanti, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 09/01/1996 e relativa circolare del Ministero dei LL. PP. n. 252. Gli acciai di uso generale per laminati, barre, larghi piatti, lamiere, saranno di tipo 1 o tipo 2. Gli acciai di tipo 1 saranno Fe 42 B della norma UNI 7076/72	kg	12 784.390	2.98	38 097.47	0.00	0.00	0.00	0.00

01.A03.B80.005	Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc. / In acciaio	kg	26 020.580	1.53	39 811.49	0.63	16 392.97	0.51	13 270.50

01.A03.B50.020	Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un massimodi due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte / Del diametro di mm 200-220	m	939.00	112.50	105 637.50	87.27	81 946.53	70.21	65 927.19

01.A03.B50.015	Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino ad un massimodi due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte / Del diametro di mm 150-190	m	88.00	101.47	8 929.36	80.35	7 070.80	64.64	5 688.32

01.A04.H10.005	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti / In legname di qualunque forma	m²	1 096.41	30.16	33 067.73	27.14	29 756.56	21.83	23 934.63

01.A04.B20.005	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. / Classe di resistenza a compressione minima C25/30.	m³	270.060	108.49	29 298.81	0.00	0.00	0.00	0.00

01.A04.C03.010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta / In strutture di fondazione	m³	24.400	7.77	189.59	7.77	189.59	6.25	152.50

01.A04.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; / In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	kg	143 362.200	1.41	202 140.70	0.65	93 185.43	0.52	74 548.35

01.A04.B15.010	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. / Eseguito con 150 kg/m³	m³	57.647	64.13	3 696.90	0.00	0.00	0.00	0.00

01.A04.B31.010	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104) / Classe di resistenza a compressione minima C30/37	m³	767.394	123.35	94 658.03	0.00	0.00	0.00	0.00

01.A04.C30.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa / In strutture di fondazione	m³	429.710	20.30	8 723.11	6.15	2 642.72	4.95	2 127.06

01.A04.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile / Di calcestruzzo cementizio armato	m³	1 037.094	8.12	8 421.22	5.72	5 932.17	4.60	4 770.64

NPS01	Realizzazione di solaio piano in lastre alveolari precompresse autoportanti. / Il prezzo è comprensivo di: / - fornitura lastre alveolari precompresse con finitura dell'intradosso da cassero in acciaio, dotate di marcatura CE, prodotte in stabilimenti con sistema qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001. Le lastre alveolari saranno predisposte con: intagli alle testate per ferri e getti di collegamento strutturale e di continuità; intagli secondo forometria di progetto; / - fornitura e posa armature in acciaio lento di completamento (momenti di continuità e taglio) / - fornitura e posa rete elettrosaldata diam. 8 maglia 20x20 su soletta di completamento / - fornitura e getto in cantiere con calcestruzzo di classe Rck >=37 N/mm2 consistenza S5 per collegamento strutturale e continuità e per soletta superiore sp. 5 cm / - le opere di puntellamento, eseguite con elementi tubolari metallici, necessarie sulle travi di appoggio / - la movimentazione del materiale in cantiere. / Il prezzo comprende la manodopera, i materiali, i noli e tutte le opere accessorie necessarie per realizzare la lavorazione a perfetta regola d'arte.	m²	911.05	57.72	52 585.81	11.74	10 695.73	9.44	8 600.31

01.A04.B99.005	Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in classe di consistenza S5 (superfluida) / ...	m³	309.464	3.00	928.40	0.00	0.00	0.00	0.00

01.A04.C30.015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa / In strutture armate	m³	607.384	24.74	15 026.67	10.59	6 432.21	8.52	5 174.91

01.A04.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti / In legname di qualunque forma	m²	4 195.20	40.51	169 947.56	37.61	157 781.47	30.26	126 946.75

NPS02	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio di alleggerimento, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo Rck >= 37 N/mm2, l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratta ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera, utilizzando blocchi H20cm, spessore 20 + 5 = 25 cm. / Il prezzo comprende la manodopera, i materiali, i noli e tutte le opere accessorie necessarie per realizzare la lavorazione a perfetta regola d'arte.	m²	2 151.93	83.61	179 922.86	54.67	117 646.03	43.98	94 641.88

01.A07.F70.005	Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con struttura portante in acciaio, soletta avente l'intradosso sagomato con lamiera grecata, e soprastante getto in calcestruzzo (Rck >= 25 N/mm²) opportunamente collegati a mezzo di connettori, stesa di rete elettrosaldata Ø 5 maglia 150x150 mm Compreso ogni opera accessoria per la corretta posa in opera. / Spessore soletta 10 cm	m²	80.64	91.81	7 403.56	60.98	4 917.44	49.06	3 956.20

01.A17.A70.025	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru / In abete (Picea abies, Abies alba) essiccato e piallato, giuntati a pettine (KVH) con certificazione di gestione forestale sostenibile per edifici di civile abitazione	m³	29.170	1 439.44	41 988.46	376.99	10 996.80	303.29	8 846.97

01.A17.A30.015	Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa / In abete (Picea abies, Abies Alba)	m³	7.407	1 042.94	7 725.06	801.08	5 933.60	644.47	4 773.59

	Totale complessivo				454 209.48		613 624.53		1 067 778.53